ПАМЯТКА

ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗА НА КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ НУЖДЫ

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ

| 04 |  | 104 |  | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ДЕЙСТВИЙ И ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧАТ ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ

| ВДГО | ВКГО |
| --- | --- |
| ВНУТРИДОМОВОЕ | ВНУТРИКВАРТИРНОЕ |
| ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| Управляющие организации | Собственники |
| ТСЖ, ЖК, ЖСК | помещений |

регулярно проводят:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

газопроводов, регулирующей и предохранительной арматуры,

технических устройств на газопроводах и приборы учета газа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ

поиск и определение неисправностей газового оборудования, определение возможности дальнейшего использования газового оборудования

ЗАМЕНА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

при необходимости по результатам технического диагностирования

ЕДИНЫЙ ДОГОВОР

НЕЛЬЗЯ:

Проводить переустройство ВДГО и ВКГО, дымовых и вентиляционных каналов.

Закрывать (замуровывать, заклеивать) отверстия дымовых и вентиляционных каналов, люки карманов чистки дымоходов.

Устанавливать задвижку (шибер) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе.

Присоединять дымоотводы от бытового газоиспользующего оборудования к вентиляционным каналам.

Отключать автоматику безопасности бытового газоиспользующего оборудования.

Оставлять без присмотра работающее бытовое газоиспользующее оборудование, кроме оборудования, рассчитанного на непрерывную работу

- оснащенного соответствующей автоматикой безопасности (в многоквартирном доме не более чем на 48 ч).

Допускать к использованию бытового газоиспользующего оборудования детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, лиц

- ограниченными возможностями, не позволяющими безопасно использовать бытовое газоиспользующее оборудование, а также лиц, не прошедших инструктаж по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

Оставлять в открытом положении краны на бытовом газоиспользующем оборудовании без обеспечения воспламенения газовоздушной смеси на газогорелочных устройствах более 5 секунд.

Использовать внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование не по назначению, в том числе:

отапливать помещение бытовым газоиспользующим оборудованием, предназначенным для приготовления пищи;

использовать газопроводы в качестве опор или заземлителей;

сушить одежду и другие предметы над бытовым газоиспользующим оборудованием или вблизи него.

Использовать для сна и отдыха помещения, в которых установлено бытовое газоиспользующее оборудование.

Хранить баллоны СУГ в жилых домах, помещениях в многоквартирных домах,

- также на путях эвакуации, лестничных клетках, цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.