Инструкция

по безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования

При использовании в быту природного газа необходимо:

Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в газораспределительной организации (далее-ГРО), знать и соблюдать инструкции по эксплуатации газовых приборов;

Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход;

Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер;

Периодически очищать «карман» дымохода;

По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь — дополнительно закрыть вентили у баллонов;

При неисправности газового оборудования вызвать работников ГРО;

При внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно краны горелок газовых приборов и сообщить в газовую службу по телефону 3-32-86 или 8-962-441-52-04;

При появлении в квартире запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, организовать проветривание помещения, для чего открыть окна, форточки, двери, вызвать аварийную службу по телефону 3-32-86 или 8-962-441-52-04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрическими звонками;

Перед входом в подвалы и погреба до включения света и зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа;

Обеспечивать свободный доступ работникам ГРО к месту установки сжиженного газа в день доставки;

Ставить в известность представителей ГРО при выезде из квартиры на срок более одного месяца.

При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице:

сообщить окружающим о мерах предосторожности;

сообщить в газовую службу по телефону 3-32-86 или 8-962-441-52-04 из незагазованного места;

принять меры к удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения — выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры;

до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников газового хозяйства по предъявлению ими служебных удостоверений в любое время суток.

Владельцы квартир на праве личной собственности должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов.

При использовании газа в быту населению запрещается:

производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры;

осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями;

вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов;

отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа;

пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов;

пользоваться отопительными печами с духовыми шкафами и открытыми конфорками для приготовления пищи;

самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей;

пользоваться газом после истечения срока действия акта о проверке и чистке дымовых и вентиляционных каналов;

пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;

оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику;

допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами;

использовать газ и газовые приборы не по назначению, пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;

пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;

применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого используется мыльная эмульсия или специальные приборы);

хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны, самовольно без специального инструктажа производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их;

иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью 50 (55) л или двух баллонов 27 л (один из них запасной);

располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее 2м от них;

допускать порчу газового оборудования и хищения газа.

Лица, нарушившие данную инструкцию, несут ответственность в соответствии со ст. 7.19. Кодекса об административных правонарушениях РФ и Уголовным кодексом РФ.